## Slide 1: Progettazione ed implementazione, su logica programmabile, di una cuckoo hash table riconfigurabile
Relatore:
Prof. Giuseppe Bianchi
Candidato:
Alessandro Rivitti
Correlatore:
Ing. Salvatore Pontarelli
Dott. Aniello Cammarano
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
UniversiTÀ degli studi Di roma ‘‘tor vergata’’
FACOLTà DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA TRIENNAle IN INGEGNERIA ELETTRONICA

## Slide 2
Reti odierne richiedono funzioni complesse
1) Inizialmente hardware dedicato per ogni funzione
2) Funzioni definite e controllate in software con hardware qualsiasi
3)FlowBlaze: Hardware Programmabile
Introduzione:
-FlowBlaze

## Slide 3
Introduzione:
-FlowBlaze
Reti odierne richiedono funzioni complesse
1) Inizialmente hardware dedicato per ogni funzione
2) Funzioni definite e controllate in software con hardware qualsiasi
3)FlowBlaze: Hardware Programmabile
Come implementare un data-plane programmabile in hardware?

## Slide 4
XFSM: eXtended Finite State Machine
-Partendo dal semplice modello di una Mealy Machine
State | 0 | 1
S0 | S1 (0) | S0 (0)
S1 | S2 (0) | S1 (0)
S2 | S2 (0) | S3 (0)
S3 | S1 (0) | S0 (1)
S0
S1
S3
S2
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
T: SxI  NSxO

## Slide 5
XFSM: eXtended Finite State Machine
-Partendo dal semplice modello di una Mealy Machine
T: SxI  NSxO
-Aggiungiamo una condizione da valutare e aggiornare ad ogni transizione
T: SxIxF NSxOxU
S0
S1
count < =10 , pkt_in / count++ , fwd
count >10, pkt_in / count++ , drop
Arrival timeout
*, pkt_in / count++ , drop
State | Event
S0 | c < = 10
S0 | c > 10
S1 | *
Action | Next State
fwd | S0
drop | S1
drop | S1

## Slide 6
Astrazione di XFSM in hardware
Notes: 2 principali tabelle: Flow Context e XFSM table:
Nella prima vengono salvati Stato e Contesto associato ad ogni flusso
Nella seconda, è definita la transizione stato+ contesto+ ingresso -- > next state+ action+ update
--Condition Block è una tabella usata per selezionare quali campi del pacchetto o valori dei registri globali si vogliono valutare. Programmata dall’esterno
--Infine modulo ALU usato per eseguire operazioni aritmetiche sul pacchetto o sui valori presenti nel registro globale
Vediamo ora come questa astrazione sia stata implementata in FlowBlaze:
La Flow Context Table è stata realizzata attraverso una cuckoo hash table che vedremo nel dettaglio
XFSM Table è costituita da una TCAM e varie RAM

## Slide 7
Hash Table dinamica
Notes: Vediamo nel dettaglio solamente la cuckoo hash table. Il mio lavoro di tesi è stato quello di rendere dinamica la dimensione associata alle chiavi e ai registri salvati in essa.

## Slide 8
Hash Table dinamica
data_in
address
RAM
0x22
0x23
data_out
0x22
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
Notes: Vediamo nel dettaglio solamente la cuckoo hash table. Il mio lavoro di tesi è stato quello di rendere dinamica la dimensione associata alle chiavi e ai registri salvati in essa.